Underhållsplan för Tegelhagens samfällighetsförening

Mars 2018

1	Kvartershus	3

Syfte med anläggningen	3

Allmän beskrivning och bakgrundsinformation	3

Tidigare reparationer och renoveringar	3

Långsiktig underhållsplan	4

2	Pool	5

Syfte med anläggningen	5

Allmän beskrivning och bakgrundsinformation	5

Tidigare reparationer och investeringar	5

Långsiktig underhållsplan	7

3	Grönområden	8

Allmän beskrivning och bakgrundsinformation	8

Tidigare reparationer och renoveringar	8

Långsiktig underhållsplan	8

4	Garage och parkeringsplatser	9

Syfte med anläggningen	9

Allmän beskrivning och bakgrundsinformation	9

Tidigare reparationer och renoveringar	9

Långsiktig underhållsplan	10

5	Sophantering	11

Syfte med anläggningen	11

Allmän beskrivning och bakgrundsinformation	11

Tidigare reparationer och investeringar	11

Långsiktig underhållsplan	11

6	Vägar, belysning och skyltar	12

Tidigare reparationer och renoveringar	12

Långsiktig underhållsplan	12

7	Fjärrvärme	13

Syfte med anläggningen	13

Allmän beskrivning och bakgrundsinformation	13

Tidigare reparationer och renoveringar	13

Långsiktig underhållsplan	14

8	Lekplatser	16

Allmän beskrivning och bakgrundsinformation	16

1) Bävervägen - vid radhusen	16

2) Bävervägen - vid gångvägen mot Minkvägens parkeringsplats	16

3) Minkvägen 33-37	16

4) Minkvägen - övre	16

Tidigare reparationer och renoveringar	16

Löpande underhåll	17

Långsiktig underhållsplan	17

9	Kabel-TV-anläggning	18

Syfte med anläggningen	18

Allmän beskrivning och bakgrundsinformation	18

Tidigare reparationer och renoveringar	18

Långsiktig underhållsplan	18

# Kvartershus

## Syfte med anläggningen

Syftet med huset är att kunna ha en samlingspunkt för samfälligheten och kunna ha festligheter (t.ex. 50-årskalas och barnkalas) ostört där, avskilt från bostäderna.

Tanken är att huset skall vara lätt och trevligt att boka och använda.

## Allmän beskrivning och bakgrundsinformation

Huset byggdes 1978 samtidigt som bostadshusen. Det består av en stor festlokal med köksvrå, kapprum, toalett och städskrubb. I lokalen får max 50 personer vistas samtidigt. Utrustning och stolar finns för cirka 40 gäster. Det finns också ett pingisbord i förrådet.

## Tidigare reparationer och renoveringar

(Före 2004)	Väggmålning och väggbelysning. Ny vit spis. Ombyggnad köksö.

2004	Inköp av stapelbara barnstolar att användas vid barnkalas

2009	Invändig målning av tak, väggar och lister. Tagit bort bullerskivorna i taket. 
Bytt armaturerna till alla lampor

2010	Nya akustikskivor i taket

2012	Nytt tak av Derbigum (gummimassa) lagt i oktober 2012. Kostnad 46 000 kr.

2013	Bytt panel (det mesta på södersidan och en del på norrsidan)
Bytt vindskivor
Fasadmålning, 15 000 kr
Renovering av fönster (kittning och målning samt nya handtag) 15 000 kr
Ny dörr, 13 000 kr
Uppfräschning av pergola och cykelställ, 6 000 kr
Nya vitvaror: Mikro, Diskmaskin, 6 300 kr
2 barnstolar inköpta
4 ståbord, 4 000 kr

2014	2 vitrinskåp inköpta, 1200 kr

2015	Invändig restaurering: Golv, väggar, tak och dörrar inne i den stora lokalen.
	Klinkers har lagts i entrehallen. Låga skåp har köpts in för förvaring av glas och 
	porslin. En ny spis har köpts in och installerats. Utrustningen har också 	kompletterats med en extra, lös kokplatta.

2016	Bytt till nya stolar
	Service av värmepumpen i arkivet, där utrustningen för bredband och kabel-TV 	står.

## Långsiktig underhållsplan

-

# Pool

## Syfte med anläggningen

Syftet med poolanläggningen är att ge alla i samfälligheten och våra gäster möjlighet till fritt bad i tempererad utomhuspool och bastu. Poolen skall kunna användas av alla i Tegelhagens Samfällighetsförening och ska fungera för både barn, tonåringar och vuxna.

Poolen hålls öppen under den del av året då det går att bada utomhus. Det är normalt från början av maj till slutet av september.

Bastun bokas och används av en familj i taget, nyckel hämtas hos kvartersombudet.

## Allmän beskrivning och bakgrundsinformation

Poolområdet är från 1978 och byggdes samtidigt som resten av området. Det finns två pooler.

Den stora poolen är ca 12,5 x 5 meter stor. Djupet varierar mellan cirka 1 och 1,7 meter.

Lilla runda poolen är ca 4 meter i diameter och 3-5 decimeter djup.

Runt poolerna finns trädäck och gräsmatta. Ett staket finns mellan stora och lilla poolen för att hindra de minsta barnen från att komma för nära den djupa poolen. Hela området är inhägnat med ett 2 meter högt Gunnebo stängsel. Varje familj har egen nyckel till poolområdet.

Till poolen hör poolhuset med förråd, toalett, bastu och poolmaskinrum. Bastun består av basturummet och en duschavdelning med två duschar och ett handfat. Till denna del krävs speciell nyckel för att komma in. I maskinrummet finns sandfilter, cirkulationspumpar och poolvärmare. Stora poolen värms av fjärrvärme medan lilla poolen värms med el.

Två utomhusduschar finns för badande.

Uppvärmning och el till poolområdet mäts inte separat. Kostnaden hamnar i den gemensamma potten för el och fjärrvärme.

## Tidigare reparationer och investeringar

2001	Nytt staket mellan stora och lilla poolen

Aquabot, automatisk pooldammsugare

2002	Ommålning stora poolen

2003	Ommålning av lilla poolen 2003

Utbytt staket söder om grind

2004	Utomhusarmaturer

Utbytt staket + stolpar, väster om poolhus
	Inköp av nya (teak-) stolar

2005	Målning av lilla poolen
	Målning av poolhuset

2007	Läggning av takduk i båda poolerna. Byte av sargen till stora poolen. Inköp av 	bubbelduk för nattäckning. Byte av alla sandfilter (2 till stora poolen, 1 till lilla 	poolen).

2008	Byte av trädäcket. Omdränering av duschen vid stora poolen. Bygge av ny dusch 	vid lilla poolen. Reparation av Aquaboten (transformator och renovering hos 	återförsäljaren). Provtryckning av lilla poolen (röret under poolen som går in till 	poolmaskinrummet). Röret hade inget läckage.

2009	Reparation av manöverpanel till bastun. Reparation av Aquaboten.

2010	Inköp av fyra solstolar, två parasoller och fyra trädgårdsstolar

Sökning av läckor i lilla poolen, från sandfilter till påfyllnadsrör i poolen. Dessvärre utan resultat. 
Reparation av Aquaboten, nya drivrullar, drivremmar och kugghjul.

2011	Stenläggning mellan lilla och stora poolen samt till entrén för att få mindre problem med gräs och smuts i poolerna.

Stenläggning runt poolen för lättare gräsklippning, Stenläggning i förrådshörnan. Total kostnad ca 105 000 SEK inklusive moms.

2012	Kontroll av tackpapp utförd samt att fasaden är tvättad.

Reparation av pool, läcka i lilla poolen åtgärdad, via silikontätning mellan bottenventil och rör in till sandfilter. Samt reparation av värmen till lilla poolen, både reglars och elvärmare utbytt. Kostnad ca 10 000 SEK. Reparation av fuktskada i dusch/bastu. Fukt bakom duschar har åtgärdat samt renovering av bastu. Isolering, panel och delar av reglar är nytt, fuktspärr på vägg och golv nytt, nytt väggkakel och golv klinker. Även ny panel och aggregat i bastun. Tegelhagens kostnad 130 000 SEK, utöver försäkringens del.

2013	Sand bytta i samtliga 3 reningsfilter (kostnad 15 500 kr).
	Reparaton av poolpump och översyn av läckande rör till pumparna
	Trädäcket är uppdaterad med 2 ramper för att underlätta åtkomst för barnvagnar 	och rullstolar. 
	Nytt pooltäcke och reparation av rullen till ena pooltäcket (kostnad 24 000 kr).
	Byte av staket och grind (kostnad 50 000 kr).
	Byte av aquabot (kostnad 14 000 kr).
	Målning och kittning av fönstren på poolhuset.
	Bytt ut låskolven och nycklarna till dusch- och basturummet.

2014	Poolregler uppdaterades och 2 skyltar sattes upp
	Nordic pool har gjort 4 olika mätningar av poolernas värden. 2 var underkända, 	men nära gränsen mot godkänt, och 2 var godkända. Planen framåt är att ta 2 	prover om året.
	Utredningen kring underkända värden kom fram till att rutiner har uppdaterats, 	så att backspolning ska göras 5-12 timmar efter chockklorering. Men det är stor 	risk att värdarna blir underkända med den process vi har. Klortabletter på 	kvällen kan inte garantera bra värde hela dygnet. Rekommenderat att ha 	automatisk kloreringsmaskin, vilket kostar ca 45 kSEK.

2015	Inköp av automatisk kloreringsmaskin (kostnad 46000 kr + moms)

Lagning av poolarmatur

Uppdaterade poolrutiner

2016	Byte av duk och bottenavlopp i barnpoolen
	Inköp av container som förråd för gräsklippare mm. Förrådet i poolhuset behövs 	för att kunna förvara klordunkar, som är väldigt korrosivt.

Uppsättning av taggtråd på stängslet runt poolen för att förhindra att folk tar sig 	in olovligen.
	Inkoppling av ny fjärrvärmeledning till poolhuset

2017 	Byte av pooltäckning (Plastman, 10 500 kr inkl. moms, egenhändig montering).
Inköp av automatisk kloreringsmaskin (kostnad 61 250 kr inkl moms, elarbete tillkom). 
Blandaren till uteduschar/utkastare har bytts (Stures Rör) till en typ med backventiler för att förhindra rundgång. 
Nordic Pool har bytt avstängningsventil till stora poolens bottenavlopp, rensat ett av stora poolens breddavlopp (2 525 kr inkl moms) och renoverat lilla poolens cirkulationspump (4 765 kt inkl moms). 
Möblerna till poolområdet har förnyats.

## Långsiktig underhållsplan

2018 	Målning av fasad, fönstren, vindskivor poolhuset. 
Målning väggar och nya rör i omklädningsrum. Lutningen i utedusch vid stora poolen justeras (arbetet beställt till våren av bröderna Thelin). 
Ev. komplettera poolhustaket med derbigum/takplåt. 
Ev. inspektion av takpappen, den inspekterades senast 2012

# Grönområden

## Allmän beskrivning och bakgrundsinformation

Samfälligheten har grönområden framför allt i anslutning till p-platser, lekplatser, kvarterslokal och pool. Vi har dessutom två kullar med naturmark och en yta med planterade träd mitt i området kring Bävervägen.

## Tidigare reparationer och renoveringar

Inga större förändringar, om eller nyplanteringar har gjorts under senare år.

2010	En arboristfirma anlitades för att kontrollera skicket på träden inom 	samfälligheten. Tre träd som var skadade och enligt besiktning bedömdes utgöra 	en risk för människor eller egendom fälldes.

2012	Grönområdena förutom lekplatserna har bara skötts under städdagarna.

Poolområdet fick en rejäl beskärning under höststäddagen, under våren blev det 	mest städning efter vintern.

Ogräsrensning av entreprenör på lekplatserna har kostat 20 000 kr inkl. moms 	för underhåll som ogräsrensning, häckklippning, buskklippning, kanthuggning 	av gångar m.m.

2013	Jacksons trädvård anlitades för att kontrollera skicket på träden inom 	samfälligheten.
	Ogräsrensning av entreprenör på lekplatserna (20 000 kr inkl. moms).

2014	Ogräsrensning av entreprenör på lekplatserna.
	Åtgärda beskärning av de träd som Jackson Trädvård ansåg behöver utföras 	enligt besiktningen som utfördes av träden hösten 2013.

2015	Ogräsrensning av entreprenör på lekplatserna.
	Fällt träd vid vändzonen på Bävervägen enligt arborist utlåtande från Jackssons
	Trädvård

2016	Ogräsrensning av entreprenör på lekplatserna (ny upphandling)

Plantera nya träd vid vändzonen på Bävervägen 
	Ny uppdelning för klippning av samfällighetens gemensamma ytor per kvarter.

2017	Ogräsrensning av entreprenör på lekplatserna

## Långsiktig underhållsplan

Grönområdena ses över vår och höst på föreningens städdagar samt enligt områdesansvarigas arbetsbeskrivningar.

# Garage och parkeringsplatser

## Syfte med anläggningen

Syftet är att tillhandahålla parkering för boende och besökande till boende i samfälligheten.

## Allmän beskrivning och bakgrundsinformation

112 garage byggdes samtidigt som resten av området 1978. Ytterligare ett garage samt carportarna byggdes 1984 samtidigt som radhusen. Det finns 113 garage och 6 carportar i samfälligheten. På stora Bäver finns 36 garage och på lilla Bäver finns 19 garage och 6 carportar. På Minkvägen finns 58 garage.

Garagen, som är föreningens gemensamma egendom, är enbart avsedda att parkera bilar i, d.v.s. de får inte användas som allmänt förrådsutrymme. Varje hushåll ansvarar för att rengöra sitt garage regelbundet. Varje hushåll ansvarar också för att hålla sin garagedörr låst.

Parkeringsplatserna anlades 1978 samtidigt som resten av området. Det finns totalt 45 parkeringsplatser på Bävervägens två parkeringsytor och 41 parkeringsplatser på Minkvägen. Platserna är avsedda för registrerade fordon som tillhör boende eller besökande till boende.

Sedan 2014 har varje medlem rätt att hyra ut sitt garage om han inte använder det, dock bara till andra medlemmar inom samfälligheten.

## Tidigare reparationer och renoveringar

2004- 2005	Innertaket som utgörs av kondensabsorberande asfa-board stöttas med längsgående reglar. En regel lades till i varje fack som bildas av de befintliga balkarna (de sitter med 60 centimeters avstånd). Förstärkningen genomfördes i de flesta av garagen.

2009	Byte av stuprör på Minkvägens garage.

Målning av garagen påbörjades.

Utbyte av garagedörrar fram till och med 2009:

Lilla Bäver 3st

Stora Bäver 36st

Minkvägen 8st

2010	Byte av resterande garagedörrar (16 dörrar på Lilla Bäver + 50 på Minkvägen). 	Fortsatt målning av garagen och reparation.
	Oljning av stolparna innanför portarna.
	Nyanläggning av två dagvattenbrunnar för avvattning av garageplanerna på 	Stora Bäver.

2011	Fortsatt byte av rötskadad och sprucken panel och slutföra målningen av 	garagen.

Åtgärdat rötskadade bärande stolpar, lös portstolpe, byte av rutten syll vid 	garage på Lilla Bäver

2012	Kontrollerat garagetakens status
	Avslutat uppfräschningen av garagen med arbeten som återstår bl.a. 	utbyte/förstärkning av en del rötskadade takbjälkar, där så behövs montering av 	fotplåtar för att få ner takvattnet i hängrännan, justering av en del hängrännor 	och stuprör.

2013	Satt upp reflexer för att markera parkeringsplatserna.

2014	Målning av linjerna på parkeringsplatserna
	Anläggning av 5 nya P-platser på stora parkeringen på Bävervägen, 120 000 kr

2015	Målning av linjer på de nya P-platserna

2016	Monterat staket mellan infarterna till Bävervägens parkering.
	Förstärkt belysning både på Bävervägens och Minkvägens parkeringar

2017	Vissa garageportar har under året lagats av Garageportexperten.

## Långsiktig underhållsplan

Genomgång och kontroll av asfaltering och vitmålade parkeringsrutor på parkeringsplatserna sker löpande 1 gång per år. Eventuella reparationer och underhåll görs efter behov och beslut i styrelsen. 

Längre sikt	Eventuellt byta ut plåttaken på garagen

# Sophantering

## Syfte med anläggningen

Syfte med anläggningen är att samtliga hushåll i samfälligheten skall kunna tömma sina sopor på en eller flera platser inom samfälligheten

## Allmän beskrivning och bakgrundsinformation

Tidigare fanns en soptunna per fastighet. Numera har samfälligheten gemensamma sopstationer med tunnor för matavfall respektive hushållssopor.

Varje hushåll betalar efter vikttaxa utslaget på antalet hushåll i samfälligheten.

Rengöring av kärlen skall göras minst 2 gånger per år efter avrop från samfällighetsstyrelsen.

## Tidigare reparationer och investeringar

2005	Bygge av 2 sopstationer

2009	Oljat panelen

2010	Kompletterat oljningen av panelen. Rengöring.

2013	Olja panelen på sopstationerna

2014	Utredning av om vi bör utvidga sophämtningen med Fastighetsnära Insamling 	(FNI), enligt inkommen motion vid stämman 2014.
	Stämman beslöt att inte gå vidare med FNI.

## Långsiktig underhållsplan

Löpande underhåll:

Rengöring av soptunnorna en eller två gånger per år (efter behov).

Vid behov	Olja panelen på sopstationerna

# Vägar, belysning och skyltar

## Tidigare reparationer och renoveringar

Gångvägar: Inget kontinuerligt underhåll har utförts sedan området blev klart; endast akuta lagningar har genomförts.

2011	Reparation av asfalt i samband med lagning av vattenläcka. Ett antal mindre hål 	samt en större spricka på vägen mellan pool och kvartershus lagades.

2015	Reparation / asfaltering av potthål.

Belysning på parkeringsplatser och vägar: Armaturerna är troligen från 1978 då området blev klart. Något kontinuerligt underhåll har inte utförts under åren.

2003 	Byte av samtliga plastkåpor och glödlampor.

2012	Bytt samtliga lampor, samt trasiga armaturer.
	Totalt byttes 86 lampor till en kostnad av 14 000 kronor.

2014	Nya armaturer uppsatta för att förbättra belysningen vid Bävervägens P-plats.

2015	Ljusslingor på baksidan av garagen för att förbättra belysningen vid 
	parkeringsplatserna.

2016	Montering av staket vid Stora Bäver-parkeringen

Förstärkt belysning på alla parkeringsplatser

Skyltar: 
2010	2 orienteringstavlor uppsatta, en vid Bävervägen och en vid Minkvägen.

2012	Satt upp skyltar med uppmaning om att sänka farten på våra vägar (”Krypfart”)

## Långsiktig underhållsplan

Gångvägar:

Löpande snöröjning och sandning vintertid. Bortsopning av sanden på våren.

Under 2018 planeras uppsättning av bom vid huvudinfarten till området från Bävervägens vändplan; mellan Bävervägen 17 och 28.

Belysning på parkeringsplatser och vägar:  
Lampor och armaturer byts ut löpande när de är trasiga samt vid årlig inspektion.

Skyltar: Komplettering med nya eller ersatta skyltar när så behövs.

# Fjärrvärme

## Syfte med anläggningen

Syftet med anläggningen är att förse våra hus dels med varmvatten för uppvärmning, dels med varmvatten i våra vattenkranar (tappvarmvatten).

## Allmän beskrivning och bakgrundsinformation

Sollentuna Energi levererar hetvatten till vårt område genom nedgrävda hetvattenrör, som går fram till två undercentraler, en för Minkvägen och en för Bävervägen. Hetvattenledningarna ägs av Sollentuna Energi och undercentralerna av vår förening.

I undercentralerna produceras, genom värmeväxling mot hetvattnet, varmvatten för uppvärmning som pumpas runt till radiatorerna i våra hus i slutna system (ett för Minkvägen och ett för Bävervägen).

Genom värmeväxling i undercentralerna produceras också tappvarmvatten som pumpas ut till våra hus i två system, ett för Minkvägen och ett för Bävervägen.

Rörledningarna för uppvärmning och för tappvarmvatten ligger nedgrävda bredvid varandra i gatorna i vårt område. Dessa rörledningar ägs av vår förening.

Rörnätet för uppvärmning är uppbyggt av två relativt grova stålrör. Det ena röret är för utgående varmt vatten, från undercentralerna till värmeelementen i våra hus. Det andra är för returvattnet från våra element tillbaka till undercentralerna.

Rörnätet för tappvarmvatten består av ett grövre kopparrör för utgående vatten från undercentralerna till våra hus, samt av ett tunnare kopparrör som hela tiden leder tillbaka en mindre volym varmvatten till undercentralerna (för att tappvarmvattnet inte ska stå och kallna i rören under natten).

Kallvatten levereras direkt till varje hus från Sollentuna Energi. Vår samfällighet har inget med detta att göra.

## Tidigare reparationer och renoveringar

2001	En läcka som kostade 138 000 kr.

2003	En läcka som kostade 138 000 kr.

2005	Byte av värmeväxlare och expansionskärl i båda undercentralerna. Bytet kostade 	totalt 634 000 kr.

En större läcka nära Minkvägens undercentral. Läckan kostade totalt 496 000 kr 	varav två mindre poster belastade 2004 respektive 2006.

2006	En stor läcka vid gula husen på Bävervägen samt läckor i två brunnar på 	Bävervägen. Läckorna kostade totalt 693 000 kr varav en mindre del belastade 	2007.

2007	En mindre läcka i en brunn på Bävervägen. Läckan kostade totalt 213 000 kr, 	varav en mindre del belastade 2008.

2010	En läcka på Minkvägen 10 och en läcka vid poolområdet. Läckorna kostade 	tillsammans 95 000 kr.

2011	En läcka på fjärrvärmeröret utanför Bävervägen 6-8. Läckan kostade totalt  
	115 000 kr

2012	Inga läckor detta år

2013	Lagat en läcka inne i ett av husen på övre delen av Minkvägen. Läckan uppstod 	utanför vattenmätaren och samfällighetens var därför ansvarig för att den 	åtgärdades.

	Lagat en läcka på fjärrvärmenätet vid Bävervägen 42. Läckan upptäcktes genom
	att det försvann vatten ur systemet. Läckan kunde sedan hittas genom att Jensen 	gjorde läcksökning. Dammarsberg anlitades för att gräva upp läckan, och 	Roslagens Värmemontage hjälpte till med att reparera rören.
	Kostnad: Dammarsberg 39 783 kr, Roslagens Värmemontage 22 140 kr gav 	en total kostnad på 61 923 kr.

2014	Det fanns en mindre läcka på fjärrvärmenätet. Läckan var dock så liten att den 	inte gick att hitta vid den ordinarie läcksökningen.

2015		En läcka hittades mellan Bävervägen 31 och 33. Styrelsen tog in entreprenörer 
		som lagade den.
		Sollentuna Energi hade under året lagt om hetvattenrören för fjärrvärme. De 		drog då också fram hetvattenrör till poolhuset, vilket gjort det möjligt för 		samfälligheten att ansluta och mäta förbrukningen för poolen separat från övrig 		förbrukning. Det nya hetvattenröret är dock ännu inte inkopplat.

2016		Inkoppling av de nya fjärrvärmerören till poolen i poolhuset.

2017	Lagning av tre större läckor i samfällighetens rör; en vid Bävervägen 6, en vid Minkvägens vändplan och en vid barnpoolen. Total kostnad 513 703 kr.

## Långsiktig underhållsplan

Föreningsstämman år 2006 beslutade att vi skulle fortsätta att göra löpande reparationer och underhåll på vårt befintliga system. Styrelsen skulle följa kostnadsutvecklingen och ta upp frågan igen när de årliga kostnaderna för löpande reparationer och underhåll blivit av samma storleksordning som kapitalkostnaderna för ett nytt system.

Föreningen har tecknat ett avtal om läcksökning (termografering) två gånger per år till en kostnad av 15 000 kr per år.

Styrelsen har under 2017 konstaterat att de senaste tio åren har det förekommit ett betydande antal läckor som har krävt akuta reparationer. Kostnaden för dessa läckor ökar, dels p.g.a. ett stigande antal läckor, dels på grund av stigande schaktningspriser. Som ett genomsnitt över de senaste tolv åren ligger reparationskostnaden på ca 200 tkr/år. Utöver detta innebär läckorna även en energiförlust, som har uppskattats till ca 100 tkr/år. Styrelsen planerar därför att återigen se över möjliga vägar framåt för vårt fjärrvärmenät.

# Lekplatser

## Allmän beskrivning och bakgrundsinformation

Området hade ursprungligen 4 anlagda lekplatser. 3 lekplatser kommer att behållas med löpande underhåll och upprustning. Lekplats nr 3 nedan kommer att avvecklas och underhållas som grönområde.

### 1) Bävervägen - vid radhusen

Lekplatsen har en gungställning med två gungor av bildäckstyp och en bebisgunga. Underlaget vid gungställningen är sand. Bredvid gungorna finns en sandlåda, där det finns ett lekbord. Det finns också två mindre gungdjur.

### 2) Bävervägen - vid gångvägen mot Minkvägens parkeringsplats

Lekplatsen har en större lekstuga samt en fast monterad träbänk.

### 3) Minkvägen 33-37

Lekplatsen har avvecklats och omvandlats till grönområde. Här finns nu en fast monterad träbänk.

### 4) Minkvägen - övre

Lekplatsen har en gungställning med två gungor av bildäckstyp samt en bebisgunga. Underlaget vid gungorna är sand. Bredvid finns en sandlåda. Där finns också ett lekbord och en liten byggnad med tak och golv.

## Tidigare reparationer och renoveringar

2000	Byte av gungställningarna (Lekplats 1 & 4)

2004	Byte av sand under gungställningarna (Lekplats 1 & 4)

2007	Målning av gungställningarna (Lekplats 1 & 4)

Montering av 2 lekbord och 2 bebisgungor (Lekplats 1 & 4)

Montering av lekstuga (Lekplats 2)

Reparation och målning av tak till lekhus (Lekplats 4)

2009	Målning av staketen (Lekplats 1 och 4)

Byte av plankorna till samtliga parkbänkar

2011	Byte av sand under gungställningarna (Lekplats 1 & 4)

Besiktning av samtliga lekplatser

Borttagning av trasiga rutschkanor (Lekplats 2 & 3)

2012	Under senhösten gjordes inköp av 6 bänkar för vuxna, 4 bänkar för barn, 
	2 gungdjur samt 4 gungor till en total kostnad av 54 000 kr.

2013	Under våren genomfördes montering av tidigare inköpt lekutrustning (6 bänkar 	för vuxna, 4 bänkar för barn, 2 gungdjur samt 4 gungor).

2014	Inköp av lekställning med rutschkana från Hags till lekplats 2. Lekställningen 	ersätter den rutschkana som tidigare fanns där, men som fick tas bort efter att ha 	blivit underkänd vid inspektion.

2015	Montering av den inköpta lekställningen vid lekplats 2.

2016	Uppsättning av belysning vid alla tre lekplatserna

## Löpande underhåll

Följande görs som en del av det löpande underhållet av grönområdena:

- Besiktning och eventuell fällning av träd: Utförs av auktoriserad arborist efter beslut av styrelsen

- Klippning av buskar: Görs i samband med städdagarna (vår och/eller höst)

- Gräsklippning: Kvartersombuden som ansvarar för respektive grönområde tar fram ett schema för gräsklippning

- Rensning av ogräs i rabatter, grusgångar, gräsmattor, sandlådor och under gungställningar: Utförs av entreprenör och upphandlas av styrelsen

- Målning av staket, gungställningar och lekstuga samt oljning av bänkar: Görs i samband med städdagarna. Styrelsen ansvarar för att nödvändigt material köps in.

## Långsiktig underhållsplan

-

# Kabel-TV-anläggning

## Syfte med anläggningen

Syftet med anläggningen är att erbjuda samfällighetens medlemmar TV-signal.

## Allmän beskrivning och bakgrundsinformation

Kabel-TV-anläggningen togs i drift 1989 och ersatte den centralantenn som tidigare användes för att få TV-signaler. Anläggningen, som är en del av gemensamhetsanläggning 1, bestod av överlämningspunkten (som finns i kvarterslokalen), kablar, som i huvudsak finns nedgrävda i marken och förstärkare. Samtliga fastigheter var delägare i gemensamhetsanläggning 1.

Vid föreningsstämma 2012 beslutades att föreningen skulle begära nedläggning av gemensamhetsanläggningen för kabel-TV. Gemensamhetsanläggningen lades sedan ner efter beslut av Lantmäteriet 2013.

## Tidigare reparationer och renoveringar

Löpande reparationer av trasiga förstärkare:

2008	2 000 kr

2009	27 700 kr

2010	15 400 kr

2011 	6 600 kr

2012	0 kr

2013	Nedläggning av anläggningen, avgift för förrättning hos Lantmäteriet 107 000 kr

## Långsiktig underhållsplan

Anläggningen är nedlagd. Varje hushåll ansvarar för sin egen TV-signal. 99 hushåll accepterade ett erbjudande från ComHem att under 2014 fortsatt få tillgång till kabel-TV via det befintliga nätet. ComHem åtog sig också att underhålla nätet.

Samfälligheten har åtagit sig att debitera abonnemangsavgiften (för nuvarande 24 kr/månad) tillsammans med kvartalsavgiften.